| Приложение № 1 к котировочной документации № 21033000076 от 25.01.2021г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на техническое обслуживание приборов учета потребления теплоэнергии, учета холодной и горячей воды (водосчетчиков) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында» |
| --- |
| 1. Наименование услуг, их количество (объем), цены за единицу и начальная (максимальная) цена договора |
| Наименование услуг. | Ед. изм. | Количество | Цена за един. Руб. | Всего, Руб. |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов учета потребления теплоэнергии, приборов учета холодной и горячей воды (водосчетчиков), ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача показаний в абонентские отделы ресурсных органзаций: теплоснабжения приточной вентиляции(1-й контур), теплоснабжения системы отопления (2-йконтур), системы горячего водоснабжения (ГВС), холодного водоснабжения (ХВС) в комплексе зданий заказчика по адресу: 676282, Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня 59/2,59/3. | Мес. | 11 | 8250 | 90750,00 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена | Стоимость договора не должна превышать 90750,00 рублей (Девяносто тысяч семьсот пятьдесят рублей)00 коп. |
| Начальная (максимальная) цена договора включает: компенсация издержек Исполнителя, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи) |
| 2. Требования к оказанию услуг. |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов учета потребления теплоэнергии, приборов учета холодной и горячей воды (водосчетчиков), ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача показаний в абонентские отделы ресурсных органзаций | При оказании услуг стороны руководствуются: действующими законодательными и нормативными актами РФ в области потребления и измерения тепловой энергии; правилами учета тепловой энергии и теплоносителя; правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; действующими нормативами по соблюдению метрологических правил и норм, СНиП; ПУЭ; требованиями технической документации заводов-изготовителей. |
| 3.Условия оказания услуг: Техническое обслуживание производится с целью обеспечения корректной работы комплекса приборов учета (ПУ)потребления теплоэнергии, приборов учета холодной и горячей воды в период с 08.02.2021 по 31.12.2021 г. и включает в себя следующие виды работ: -внешний осмотр ПУ во время эксплуатации: - проверка наличия пломб, отсутствия механических повреждений корпуса и передней панели вычислителя;- проверка прочности крепления вычислителя на панеле или в щите; - проверка надежности присоединения жгутов и кабелей от ИПР, КИПР, ИПТ, ИПД, ВС и СВЧ; - отсутствие течи в местах присоединения ИПР, КИПР, ИПТ, ИПД и ВС трубопроводу. -проверка работоспособности ПУ; - при выявлении неисправностей, нарушений в работе приборов, нарушении целостности пломб и прочих проблемах, возникающих при выполнении ряда работ по техническому обслуживанию приборов учета, своевременно уведомлять Заказчика в официальном порядке не позднее чем через трое суток с момента их выявления; - проведение текущего ремонта ПУ при выявлении неисправностей: - уведомлять Заказчика в официальном порядке при невозможности своими силами устранить неисправности, нарушения в работе приборов, произвести ремонт; - консервация при ПУ при демонтаже на длительное время; -считывание архивных данных с вычислителей через GSM-модем -ежемесячное проведение передачи показаний приборов учета потребления теплоснабжения приточной вентиляции (1-й контур), теплоэнергии (2-й контур), системы ГВС и системы ХВС в отдел сбыта поставщика тепловой энергии и водоснабжения, с предоставлением в адрес "Заказчика" письма с приложением таблицы "Расчета потребленных величин тепловычеслителя и приборов учета системы ГВС и системы ХВС за месяц фактического оказания услуг. |
| 4. Место, условия и сроки. |
| Место оказания услуг. | 676282, Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня 59/2,59/3 |
| Сроки оказания услуг. | Услуги оказываются в срок до 31.12.2021 г. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежным поручением в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами акта о приемке и на основании предоставленных Исполнителем Заказчику счета/ счета-фактуры. |
| 6. Требования, предъявляемые к Исполнителю: К участнику закупки- потенциальному исполнителю применяются следующие требования: - соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора, в том числе вид деятельности участника запроса котировок должен быть подтвержден выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; - непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; - отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |

Главный врач                                                                                                                                                        Калинов Е.И.